## Slide 1
东北冬泳基地水温检测系统
落地方案
实时监测 · 远程告警 · 数据可视化
iClaw 方案团队
2026-10

## Slide 2
01
项目定位与可行性
痛点诊断 / 方案价值 / 市场与技术经济可行性
02
技术方案与系统组成
感知 / 传输 / 云平台 / 应用终端 / 供电 / 六大模块
03
成本方案与市场分析
硬件成本 / 定价套餐 / 毛利率 / 竞品对比
04
销售与扩展计划
目标客户 / 销售打法 / 盈利模式 / 里程碑路线

## Slide 3
01
项目定位与可行性
从人工测量的痛点出发，验证市场、技术、经济三维可行性

## Slide 4
挑 战：极寒泳池的测温之痛
目标场景：东北户外冬泳基地 ｜ 气温低至 -30℃ ｜ 水温 0~8℃
气温 -30℃
极端严寒户外
水温 0~8℃
冰点临界水域
生命安全风险高，温度监测是刚需
长时间低温入水，体温流失快，实时测温至关重要
现有方式五大痛点
① 人工测温
靠温度计现场人工读取，费时费力，依赖专人值守
多人多次，误差大、效率低
② 非实时
无法连续自动采集，数据滞后
突发降温不能第一时间感知
③ 不安全
测温人员需靠近冰面，易滑倒坠水
夜间/恶劣天气巡查风险高
④ 不可追溯
历史数据无留存，无法复盘
难以支撑运营决策与安全台账
⑤ 无告警
超温/异常无自动提醒
问题发现严重滞后
我们的答案
轻量化物联网水温检测系统
实时监测 · 远程告警 · 数据可视化
低成本 · 多点部署 · 可复制

## Slide 5
方案核心价值
以实时监测替代人工，以数据驱动安全管理
24/7
自动实时监测
传感器无人值守连续采样，
7x24 小时实时更新
替代人工 · 杜绝滞后
秒级
自动告警
超温/低温/离线/供电异常
微信/短信即时推送
安全隐患第一时间发现
全程
数据可视化追溯
历史曲线、日周月报表
数据可留存可复盘
支撑运营与安全台账
多端
多终端查看
微信小程序 / APP / 大屏
随时随地移动办公
多基地统一管理
四大价值 · 一套系统
从“人盯温度”到“数据驱动”，全面提升冬泳基地安全管理与运营效率

## Slide 6
市场可行性分析
从市场覆盖、标准化需求、标杆验证与市场空白四个维度论证
庞大
冬泳人群基数
全国冬泳爱好者庞大，
基地分布广泛需求真实
标准
可标准化复制
测量需求统一，方案模板化，
可从单点快速复制到多点
验证
成熟标杆验证
京东湖挑战赛、哈尔滨雪博等
印证监测需求与市场规模
空白
市场存在空白
缺少轻量、场景专属的
冬泳水温监测解决方案
标杆案例验证
牡丹江 镜泊湖冬泳挑战赛
气温 -20℃，水温约 8℃，参赛需实时掌握水温以保障安全
专业赛事级监测需求强烈
需求点：赛事方需标准化、可信的实时水温数据
哈尔滨太阳岛雪博会
户外泳池通过持续曝气/控温保持水温约 0℃，需 24h 在线监测
极寒环境下的运维监测常态化
需求点：极低温 + 户外 + 持续监测场景验证可行
结论：市场需求真实且未被满足
冬泳水温监测是刚需，现有解决方案缺失，存在明确的蓝海机会

## Slide 7
三维可行性评估
技术、经济、团队三维度验证项目可落地性
技术可行性
· DS18B20 5米防水探头，水下采样
· Air780E（4G Cat.1 一体）通信成熟
· 18650 锂电 + 低功耗供电可行
· 云端 IoT + Go 服务开发难度适中
经济可行性
· 硬件成本：约 ¥100 以内
· 毛利率高：标准版 75~86%
· 硬件 + SaaS 年费双轮收入
· 物联网卡年费单列 (¥30~50/年)
团队可行性
· 硬件 + 嵌入式开发能力
· 云平台 + 后端服务能力
· 销售 + 交付实施能力
· 运维 + 客服支持体系
关键风险与应对
风险
影响
应对策略
极端严寒
-30℃ 户外设备可靠性
工业级防水防冻、耐寒外壳、冗余供电保温设计
弱信号
偏远基地 4G 覆盖不足
本地缓存断点续传 + 多运营商 / NB-IoT 备选
供电断电
户外取电不便
太阳能 + 大容量锂电池续航，低功耗设计
支付意愿
小基地预算有限
分级套餐 + SaaS 订阅 + 政府/协会补贴撬动

## Slide 8
02
技术方案与系统组成
感知 · 传输 · 云平台 · 应用终端 · 供电，六大模块协同

## Slide 9
系统技术架构
5米探头线水下感知 → 4G Cat.1 无线回传 → 云平台 → 微信小程序
感知层
Perception
水下采样
DS18B20 防水测温探头（5米线，探头置水下）
探头入水采样，5米线引至岸侧主板 · 防水/耐寒，-55℃~+125℃
岸侧部署主机，便于供电与维护，探头仅负责测温
▼
传输层
Transmission
4G 回传
合宙 Air780E（4G Cat.1 一体模组）
集成 MCU+4G，插物联网卡，户外无线回传 · 断点续传
弱网环境数据不丢失，4G 覆盖保障远程监测
▼
云平台
Cloud
数据中枢
IoT 接入平台 + 自研 Go 数据服务
MQTT 接入 · 时序存储 · 告警引擎 · 可视化看板
海量设备接入，稳定可靠的数据处理与告警
▼
应用终端
Application
微信小程序登录（实时/历史/告警）+ 指挥大屏
扫码即用免安装，实时查看 · 历史查询 · 异常告警推送

## Slide 10
系统组成 · 六大模块
端 - 云 - 用 - 装 全栈闭环，模块化交付
① 感知终端
DS18B20 防水探头（5米）
探头置水下，多点采集水温
② 主机终端
合宙 Air780E（4G Cat.1）
岸侧部署，数据汇聚与断点续传
③ 供电模块
18650 锂电池（2600mAh）
岸侧供电，续航约 3~4 周
④ 云平台
IoT 接入 + Go 数据服务
存储、告警、可视化、多租户
⑤ 应用终端
微信小程序登录 + 指挥大屏
实时曲线、历史、告警推送
⑥ 安装服务
现场勘测、水下布局、调试
上线验收、售后运维保障
端到端交付闭环
采集
传输
云端
应用
告警
六大模块灵活组合，支持按需定制与弹性扩展
从单点感知到多基地集团化管理平滑演进

## Slide 11
云平台与应用能力
云端数据中枢 + 多端应用，声光与消息双通道告警
云端平台能力
· MQTT 海量设备接入
· 时序数据高并发存储
· 规则引擎智能告警判定
· 可视化数据看板
· 多租户/多基地权限管理
· OpenAPI 生态开放对接
应用终端能力
· 实时温度曲线展示
· 历史数据查询与导出
· 微信/短信告警信息推送
· 多基地统一监控大屏
· 权限分级与设备管理
· 日周月运营报表
智能告警体系
超温 / 低温告警
水温超阈值即触发
设备离线告警
断连超时自动提醒
供电异常告警
低电量/断电提示
分级推送策略
不同级别不同联系人
数据驱动 · 告警闭环 · 多端联动
异常温度第一时间发现、第一时间通知、第一时间处置

## Slide 12
03
成本方案与市场分析
硬件成本核算、定价套餐与竞品差异化定位

## Slide 13
竞品与现有方案分析
三类现有方案均不匹配冬泳极寒场景需求
类型
代表 / 价格
不足
工业浮标
深圳聚亿博约 2.3万/套
功能强但规格复杂
价格高昂、配置复杂，不适合中小型冬泳基地轻量需求
重资产、非冬泳场景专属
泳池系统
戴勒思 AI-Pool / OSEN
数万元起
造价数十万，面向商业泳池整体方案
不聚焦冬泳极寒户外场景
通用监测
淘宝 4G 温度计
¥129~1200
功能单一，缺乏冬泳专属的极端环境与告警能力
无平台、无多点、无多端联动
市场空白：轻量、场景专属、可复制的冬泳水温监测方案缺失
现有产品要么太贵太重（工业/泳池）—— 要么太简单不成系统（通用监测），
恰好为“轻量化冬泳水温物联网方案”留出明确的市场机会
差异化机会明确 · 精准切入未被满足的需求
轻量化 · 低成本 · 多点部署 · 强告警 · 可复制

## Slide 14
硬件成本核算 · 百元以内
4G Cat.1 一体模组方案：硬件 BOM 严控 ¥100 内，通信年费单独核算
核心硬件 BOM（单价参考）
器件
关键规格
单价(¥)
合宙 Air780E
4G Cat.1 模块，集成主控+4G
~22
DS18B20 探头
防水，5米线置水下
~10
18650 锂电池
2600mAh，岸侧供电
~6
外壳/PCB/接线
防水装配
~12
硬件 BOM 合计
＜ ¥100
Air780E 集成 MCU+4G，省去独立主控成本，BOM 轻松压进百元内
通信年费（单独核算）
· 物联网卡（4G）年费
¥30~50
/ 年 · 按年续订
重要：通信年费不计入硬件 BOM，
作为年度运营/订阅成本单独列支
小流量套餐即可满足定期上报需求
硬件 ¥100 内 + 年费 ¥30~50，TCO 依旧极低
电池供电续航分析
方案A · 18650 锂电池（2600mAh）
· 单节 3.7V，可充电反复使用
· 定期上报（每小时 1 次）续航约 3~4 周
· 单位周期成本低，适合长期自持
注：极寒下锂电容量衰减，建议保温/定期补电
方案B · 5号（AA）干电池
· 多节串并联 + 升压供电
· 需定期更换，更换频率相对较高
· 使用成本与更换频次需按基地评估
注：优先推荐 18650，兼顾续航与成本

## Slide 15
定价方案与毛利率
四级套餐覆盖不同预算，标准版毛利率 75~86%
基础版
低成本入门
¥499~999
· 单点 DS18B20
· 基础实时监测
· 基础告警
· 小程序查看
标准版 ★推荐
性价比之选
¥1499~2499
· 多点 DS18B20
· 远程告警推送
· 历史数据曲线
· 小程序+APP
专业版
集团化管理
¥2999~3999
· 多基地统一管理
· 指挥大屏
· 高级报表
· 专属部署
SaaS 订阅
持续收入
¥299~899
· 平台年费 / 基地
· 数据存储服务
· 告警通道
· 持续运维
标准版毛利率
75~86%
百元内 BOM，毛利大幅提升
双轮收入模型
· 硬件销售一次性收入
· SaaS 平台年费持续性收入
高毛利 + 持续订阅 = 健康的商业模型
一次性硬件收入和持续性 SaaS 收入双轮驱动

## Slide 16
差异化定位
对比现有方案，我们以百元内硬件切入空白冬泳市场
现有方案
工业浮标 / 泳池系统 / 通用监测
· 价格数万，重资产
· 复杂不灵活，非场景专属
· 缺少冬泳极寒适配
· 无统一平台统一管理
我们 ｜ 轻量化物联网方案
轻量化 · 百元内硬件 · 场景专属
· 硬件成本 ＜ ¥100，极致性价比
· 5米探头置水下，多点部署示意更准
· 微信小程序免安装，强告警推送
· 统一云平台，可标准化复制
五大核心优势
百元硬件
成本门槛极低
轻量化
部署灵活安装快
多点部署
监测更精准
强告警
小程序实时推送
可复制
规模化扩展
以百元内成本解决核心刚需，构建可复制的差异化护城河
轻量化物联网是冬泳水温监测的最优解

## Slide 17
04
销售与扩展计划
目标客户、销售打法、盈利模式与里程碑路线

## Slide 18
目标客户与销售打法
精准锁定三类客户，多渠道组合打法
目标客户
冬泳协会
各地方冬泳协会、俱乐部
赛事组委、活动运营方
痛点最痛 · 出量最快
政府部门
体育、旅游、应急管理部门
冬季运动、冰雪经济主管
预算充足 · 政策支持
基地运营方
经营性冬泳/游泳基地
景区、滑雪场配套设施
重运营 · 重管理
销售打法
协会与赛事切入
冠名赛事、现场演示、
借协会网络快速铺开
建立标杆案例
线上渠道与营销
电商平台 + 内容营销
短视频/直播科普引流
SEO 触达精准客户
政府与政企合作
对接体育/冰雪经济项目
纳入智慧场馆建设方案
政府采购渠道推进
渠道与代理
发展区域代理/集成商
借渠道覆盖广覆盖
服务与延续销售
安装、运维增值服务
SaaS 续费持续收入
口碑与转介绍
标杆基地带来转介绍
协会圈层裂变传播

## Slide 19
盈利模式与扩展路线
四大盈利模式叠加，分阶段规模扩展
四大盈利模式
硬件销售
四档设备销售
一次性收入
¥499~3999
SaaS 订阅
平台年费订阅
持续性收入
¥299~899/年
增值服务
安装、运维、定制
项目管理服务
按次 / 按项目
赞助与广告
赛事赞助、冠名
品牌曝光合作
商务合作
四阶段扩展路线
P0
P1
P2
P3
原型验证
样机 + 试点基地
跑通全流程
10+ 基地
东北区域复制
建立标杆网络
全国推广
渠道 + 团队扩张
覆盖全国冬泳点
平台化
开放数据生态
行业标准输出
路径清晰 · 从单一基地走向平台生态
先验证、再复制、后扩张、终平台
四阶段循序渐进，稳扎稳打实现规模化

## Slide 20
团队配置与方案总结
精简团队 + 明确分工，方案优势清晰
核心团队配置
硬件研发
嵌入式 + 传感器
样机迭代与量产
云平台
IoT + 后端服务
数据与告警系统
销售市场
客户拓展与打法
渠道与政府对接
运营售后
安装与运维
客户成功服务
方案核心总结
轻量化
部署快 运维易
低成本
高毛利 易推广
多点部署
监测精准
强告警
安全可靠
可复制
规模化扩展
以极低成本，守护每一方冬泳冰水
实时监测 · 远程告警 · 数据可视化 · 可规模化复制
让温度可感知、可告警、可追溯

## Slide 21
谢谢观看
让每一度水温，都可感知、可告警、可追溯
Q & A 交流环节
欢迎交流探讨
iClaw 方案团队 · 2026-10